| Drehbank Drehmaschine | Typ / Nr. | Datum: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Inspektor:………………….. Date: Inspektor:………………….. Date: Date: |

G 1 .  Spindelstock Geradheit    						DIN 8606/07   G6

Prüfen der paralellität des Spindelstockes

| Toleranz | Ok 0 Not Ok 0 | Ausgeführt von (Sign) |
| --- | --- | --- |
| 2 = 0.04 mm ( 0.0012”) max Vertikale Achse | 2 = 0.04 mm ( 0.0012”) max Horizontale Achse |  |
|  | Messmittel: Messur 0.01 | Horizontal G1.1 =……..…………… Vertical G1.2 = …………………. |

G 1a.  Arbeitsgenauigkeit 							Din 8606/07   P1
           Ovalitätsprüfung ,  Koniziät

| Toleranz | Test Result Ok 0 Not Ok 0 | Ausgeführt von (Sign) |
| --- | --- | --- |
| a= 0.033 mm ( 0.0020”) max | b= 0.053 mm ( 0.002”) max |  |
|  | Messmittel: Messur 0.01 | Position a G1a. a1 =……..…………… Vertical G1a. a2 = …………………. Position b G1a. b1 =……..…………… Vertical G1a. b2 = …………………. |

G 1b.  	Arbeitsgenauigkeit							  Din 8606/07   P1
             3 Punkt Messung und Konizität

| Toleranz | Test Result Ok 0 Not Ok 0 | Ausgeführt von (Sign) |
| --- | --- | --- |
| a= 0.033 mm ( 0.0020”) max | b= 0.053 mm ( 0.002”) max |  |
|  | Measuring tool Micrometer | G1b.a3 =……..…………… G1b.a4 = …………………. G1b.a5 =……..…………… G1b.b3 =……..…………… G1b.b4 =………..………… G1b.b5 =……..…………… |

G 2.  Referenzpunkt     Positions Ermittlung und Festhaltung

Fahre zum Refernzpunkt

| Toleranz | Test Result Ok 0 Not Ok 0 | Ausgeführt von (Sign) |
| --- | --- | --- |
| Z 1 mm max | X 0.03 mm max | Ref. Nr. |
|  | Werkzeug Revolver Loch Teilkreis Innen O TK Aussen O | Work A4 G2.1 X =…………….…… G2.2 Z =………………….. |

G 3.0  Werkzeug Revolver Spiel in der Klemmung.

Kontrolliere  die Steifigkeit der Werkzeugrevolver Scheibe. Mit einem Hebel versuchen, die Scheibe  zu bewegen. Setze eine  Messuhr am Ende des Werkzeuges. Nehme  2 Werkzeughalter und ein Holz

langes Holz  min. 3 x Länger als  der Scheiben Durchmesser.

| Tolleranz max 0.005 mm | Test Resultat Ok 0 Not Ok 0 | Ausgeführt von (Sign) |
| --- | --- | --- |
| Revolver Scheibe | Messwerkzeug: Messuhr .01mm | Revolver 1 G3.1 =………………… Revolver 2 G3.2 =…………………. |

G 4a.  Reitstock   								Din 8606/07

Prüfe die Paralelität des Reitstockes

| Toleranz | Test Resultat Ok 0 Not Ok 0 | Ausgeführt von (Sign) |
| --- | --- | --- |
| 0.03 mm max Nicht in der Drehachse | 1 = 0.01 mm max in der Drehachse |  |
|  | Messwerkzeug: Messuhr .01mm | Horizontal A1.1 =……..…………… Vertical A1.2 = …………………. |

G 4.  Reiststock zum Spindelstock						Din 8606/07   G9

Prüefe die Paralellität zwischen dem Reitsock und dem Spindelstock

| Toleranz | Test Result Ok 0 Not Ok 0 | Ausgeführt von (Sign) |
| --- | --- | --- |
| 2 = 0.06 mm ( 0.0023”) max Ncit in der Drehachse | 1 = 0.04 mm ( 0.0015”) max in der Drehachse |  |
|  | Parallelität der Fahrt auf Z und der Rechtwinkligkeit der Bewegung des Revolverkopfes an X mit der Mittellinie des Revolvers Loch Durch eine Magnetbasis mit einer Meßuhr an der Spannvorrichtung oder Gleitbahn und senkrecht mit der bearbeiteten Oberfläche. Der Indikator basiert auf einer bearbeiteten Teil der Revolver platziert. | Horizontal A1.1 =……..…………… Vertical A1.2 = …………………. |

G 5   Al  Prüfe  die  Scheiben Positionen Werkzeug Revolver Aufnahme zur Haupt Spindel

Parallelität der Revolver Scheibe  und die  Rechtwinkligkeit  zur Drehachse.

| Toleranz | Test Resultat Ok 0 Not Ok 0 | Ausgeführt von (Sign) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ref. Nr. |
| B……A | Parallelität der Fahrt auf Z und der Rechtwinkligkeit der Bewegung des Revolverkopfes an X mit der Mittellinie des Revolvers Loch Durch eine Magnetbasis mit einer Meßuhr an der Spannvorrichtung oder Gleitbahn und senkrecht mit der bearbeiteten Oberfläche. Der Indikator basiert auf einer bearbeiteten Teil der Revolver platziert. | Turret just with Pos: ………. A 5.1 =……………………. A5.2 = ……………………. |

Revover 1							Revolver 2

Ref       Pos. 	Horizontal   2	   Vertical   1      	             Horizontal  2	     Vertical	1

Nr.                      A      B          A        B        Total     	A          B          A         B      Total

.1         .2        .3         .4         .5        .6          .7         .8         .9        .10

| G5.1A2.1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G5.1A2.2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G5.1A2.3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G5.1A2.4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G5.1A2.5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G5.1A2.6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G5.1A2.7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G5.1A2.8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G5.1A2.9 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G5.1A2.10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G5.1A2.11 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G5.1A2.12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

G 5.A  Prüfe die Werkzeug Revolver Höhe der Position mit dem mittleren Wert.

| Toleranz | Test Result Ok 0 Not Ok 0 | Ausgeführt von (Sign) |
| --- | --- | --- |
| B/D max 0.03 mm Messuhr .01mm | A/C max 0.15 mm (0.006”) | Turret 1 A 4.1 =….……… A 4.2 = …….…… A 4.3 =.…………. A 4.4 =………….. | Turret 2 A 4.5 = ………… A 4.6 = .………… A 4.7 = …………. A 4.8 = ………….. |

G 6  Prüfe das Spiel  des Schlitten zur  Führungen   der  X und  Z  Achse.

| Toleranz | Test Result Ok 0 Not Ok 0 | Ausgeführt von (Sign) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Measurement X Gages | Measurement Z Gages | Ref. Nr. |
| 0.01mm A 6.1 A 6.2 Messuhr .01mm | 0.01 mm A6.3 A6.4 | X 1 Slide A 6.1 X1 =…………… A 6.2 X2 =…………… Z1 Slide A 6.3 Z1 =……………... A 6.4 Z2 =…………….. |  |

G 7.0  UMKEHRSPIEL

Messen des Umkehrspiel in 2 Positionen, Arbeitsbereich, Endzone Bitte nie überkompensieren

Axiallager Spiel   am Spindelende Messen.

| TEST | Test Result Ok 0 Not Ok 0 | Ausgeführt von (Sign) |
| --- | --- | --- |
| Umkehrspiel X 0.03 max A7.2 | 0.03 mm max (0.0012”) A7.3 | Sin 802 MD 32450 (X) A 7.1 CNC = ………………… Fanuc 2089 X Back Lash together A 7.2 = ….. ………………………. X Back Lash only Pully A 7.3 = …………………………. |
| Umkehrspiel Z A 7.5 | 0.05 mm max (0.0012”) A 8.6 Messuhr .01mm | Sin 802 MD 32450 (Z) A 7.4 CNC =....................................... Fanuc 2089 Z Back Lash together A 7.5 = ……………………………. Z Back Lash only Pully A 7.6 = …………………………. |

802D =   Diagnose drücken, drücken maschindata, drücken axial, mit Cursor nach unten zu 32450 
                Nach rechts> legte unter Monitor rechts einen Stoß mit Softkey, um Z-oder X-Achse. 
                Geben Sie in die richtige Umkehsrpiel wert ein.Bitte nicht Ueberkompensieren 
18i = siehe Hinweis Verschieben mit Inkrement (Inc) 0,1 mm (100) 5 Zeit plus (+) und 5 mal Minus (-)

G 8.   Haupt Spindel Lager Spiel

Überprüfen Sie des Rundlaufs und die Steifigkeit der  Haupt Spindel.

| Toleranz | Test Resultat Ok 0 Not Ok 0 | Ausgeführt von (Sign) |
| --- | --- | --- |
| 0.05 mm ( 0.0020”) max 0.001 to 0.005 | Messuhr .01mm | Kalte Spindel A 8.1 = ………………… warme Spindel A 8.2= ……..……………. |

G 9.   Rechtwinkligkeit der Arbeit			Din 8606/07   G9

Spindelachse  zum  Querschlittens

| Toleranz | Test Resultat Ok 0 Not Ok 0 | Ausgeführt von (Sign) |
| --- | --- | --- |
| b)0- 0.02mm (200mm) A10.1 | Messuhr .01mm | 1. Lineal Distance a) to b) 300mm G 9.2 a =………………. G 9.3 b =..….....……….. Toleranz immer so ausnützen dass hol gedreht wird |

G 10.  Untergriff Prüfung, Schlittenspiel in der X Achse und der Z Achse

Prüfen Sie, ob übermäßiges Spiel  zwischen dem  Schlitten  und der Führung  im Untergriff ist.

| Toleranz | Test Result Ok 0 Not Ok 0 | Ausgeführt von (Sign) |
| --- | --- | --- |
| X Axis 0.01 to 0.05 mm (0.002”) A10.1 / A10.2 Measuring tool gauge 0.01 | Z Axis 0.1 to 0.05 mm (0.002”) A10.3/ A10.4 | X Front side A 10.1 A =..………B……… Back side A 10.2 A=…………B…….. Z- Front side A 10.3 A=…………B…….. Back side A 10.4 A=…………B…….. |

G 11a.     Geradheit der Z   Führung 		 Din 8606/07   01

Ueberfahre den  geammte Z Weg und  messe alle 100 mm.

| Toleranz 0.015mm/500mm 0.03/1000mm | Test Resultat Ok 0 Not Ok 0 | Ausgeführt von (Sign) |
| --- | --- | --- |
| Z Axis Measuring tool Waterlevel 0.05 |  | Max difference A11.1 Z ………………. |

G 11b.   Geradheit der X   Führung 	   		Din 8606/07   01

Ueberfahre den  geammte X Weg und  messe alle 50  mm.

| Toleranz 0.04mm ( 0.0015”) | Test Result Ok 0 Not Ok 0 | Ausgeführt von (Sign) |
| --- | --- | --- |
| X Axis | Messerwkzeug Wasserwaage 0.05mm /Meter | A11b X ……………….. |

Max bed length:    Z   …………………………….  drive with the Z Axis measuring back side

Startposition        Z:   …………..……	           Startposition  X …………………………

L1.Z1   Z axis …………Z -250   Pos……….. ……X axis …………X -100   Pos…….………

L1.Z1   Z axis …………Z -250   Pos……….. ……X axis …………X -100   Pos…….………

L1.Z1   Z axis …………Z -250   Pos……….. ……X axis …………X -100   Pos…….………

L1.Z1   Z axis …………Z -250   Pos……….. ……X axis …………X -100   Pos…….………

L1.Z1   Z axis …………Z -250   Pos……….. ……X axis …………X -100   Pos…….………

L1.Z1   Z axis …………Z -250   Pos……….. ……X axis …………X -100   Pos…….………

L1.Z1   Z axis …………Z -250   Pos……….. ……X axis …………X -100   Pos…….………

L1.Z1   Z axis …………Z -250   Pos……….. ……X axis …………X -100   Pos…….………

L1.Z1   Z axis …………Z -250   Pos……….. ……X axis …………X -100   Pos…….………

L1.Z1   Z axis …………Z -250   Pos……….. ……X axis …………X -100   Pos…….………

L1.Z1   Z axis …………Z -250   Pos……….. ……X axis …………X -100   Pos…….………

L1.Z1   Z axis …………Z -250   Pos……….. ……X axis …………X -100   Pos…….………

L1.Z1   Z axis …………Z -250   Pos……….. ……X axis …………X -100   Pos…….………

L1.Z1   Z axis …………Z -250   Pos……….. ……X axis …………X -100   Pos…….………

L1.Z1   Z axis …………Z -250   Pos……….. ……X axis …………X -100   Pos…….………

L1.Z1   Z axis …………Z -250   Pos……….. ……X axis …………X -100   Pos…….………

A 12  Bemerkungen

..................................................................................................................................................

....................................................................................................................................……….

...........................................................................................................................................…..

............................................................................................................................................….

...........................................................................................................................................….^

..............................................................................................................................................…

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

Date:   ………………………………….

Name: Inspector  1 ………………………..                          Name Inspector 2………………………

Inspector Nr: …………………                                              Inspector Nr. ……………………..

Sign. ……………………………………….                         Sign  ……………………………………

Geometrie Inspektion nötige Messmittel

3 Uhren mit Magnetständer

3 Clock   with Magnet   10 mm 0.01 mm 			Measurement 1-10.0

1 Welle  40 mm  geschliffen 400 mm

1 Shaft   40 mm   min 400mm grindet 			Measurement   5.0

1 Welle  50 mm  geschliffen 400 mm

1 Shaft   50 mm   min 400 mm grindet 			Measurement   5.0

1 Welle Welle  60 mm  geschliffen 400 mm

1 Shaft    60 mm  min  400 mm grindet 			Measurement   5.0

1 Werkzeughalter neu   VDI 30/40/50/60			Measurement   4.0+5.0

1 Rohr Durchmesser  100 mm  länge   500 mm 		Measurement   1.0

1 Mikrometer     75 bis 100 mm   				Measurement   1.0

1 Magnetic Wasserwaage	  				Measurement   4.0

1 Wasser  Waage  0.02 oder 0.05 mm			Measurement   11.

1 Wood 100 x 100 x 2500 mm and 1500 mm                        Measurement   5,9,10,

(Diese Anweisung, ist  in Verbindung mit  der Richtlinie  TSLI 322 .) 


Einige Positione  haben, mit der DIN 8606 (Drehmaschinen der normalen Genauigkeit der Umlaufdurchmesser bis 800 mm) zu tun. 

Die DIN-Norm 8607 (bei ​​normaler Präzisionsdrehmaschinen mit Drehdurchmesser von 800mm bis 1600 berücksichtigt) 

Da die DIN 8606 und 8607 für neue Maschinen und Werkzeugmaschinen ist auch zu tragen ist eine größere Toleranz von% gewährt. Eine Maschinen  sollten pro Jahr, resp.  Jeweils alle.2000 Stunden 
überprüft werden

Gruss  H.P Widmer Wiap AG Ltd SA

Geometrie   Inspektion Drehmaschinen